PREZIDENTO JONO ŽEMAIČIO GIMNAZIJA

Tomas Budrikas

IV G2 gimnazijos klasė

Laikrodis

Vėl saulelė atkopdama budino svietą...

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados „Metų laikai“ namų darbo aprašas

Darbo vadovas

Mokytojas  Kęstutis Bakutis

Raseiniai, 2014

Projektavimas

Idėjos paieška.

Analizuojant pateiktą namų darbo užduotį kilo idėja, panaudoti K. Donelaičio poemos „Metai“ pirmosiomis eilutėmis „Jau saulelė atkopdama budino svietą....“Koks gaminys galėtų labiausiai atspindėtų  šiuos žodžius ?  Kilo idėja pagaminti laikrodį, kuris būtų patalpintas tekančio saulės fone. Tai būtų susiję su olimpiados tema „Metų laikai“ nes metai matuojami laiku. Laikas turi taip pat matavimo prietaisą – tai laikrodis , o laikrodis iš medžio jau kaip ir inžinierinis gamtos stebūklas. Tekanti saulė ir apie tai primenantis laikrodis – štai toks mūsų darbas

Daug idėjų koks tas būtų laikrodis, buvo galima rasti naudojantis internetu:

http://clockgalleryz.blogspot.com/2013/02/wooden-clock-plan.html

http://www.woodentimes.com/secundus.html

Šie darbo pavyzdžiai gana sudėtingi, kad būtų galima juos pasirinkti gamybai. Tai teko pačiam įvertinti savo gebėjimus ir darbo su medžio apdirbimo įrankiais įgūdžius ir pasirinkau darbą kurį būtų galima šiek tiek patobulinti ir pagaminti .

Idėjos įgyvendinimo etapai.

| Eil. Nr. | Darbo etapai | Darbų atlikimo terminai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Braižmis brėžiniai | Darbo pradžia | Darbo pabaiga |
| 2. | Brėžiniai (šablonai) perkeliami ant medžio plokštės | Vasario 14 | Vasario 21 |
| 3. | Išpjaunami laikrodžio krumpliaračiai | Vasario 28 | Kovo 7 |
| 4. | Išpjaunamas laikrodžio pagrindas | Kovo 7 | Kovo 10 |
| 5. | Išpjaunamos švytuoklės detalės | Kovo 10 | Kovo 11 |
| 6. | Tekinamos ašys | Kovo 12 | Kovo 13 |
| 7. | Tekinamos detalės (svoriai) | Kovo 13 | Kovo 14 |
| 8. | Surenkami krumpliaračiai į viena konstrukcinį elementą | Kovo 21 | Kovo 28 |
| 9. | Išpjaunami skridiniai ir surenkami į vieną konstrukcinį elementą. Gręžiamos kiaurymės | Balandžio 4 | Balandžio 7 |
| 10. | Pritvirtinama švytuoklė | Balandžio 10 | Balandžio 11 |
| 11. | Paleidžiamas laikrodžio mechanizmas | Balandžio 14 | Balandžio 15 |
| 12. | Laikrodžio mechanizmo derinimas | Balandžio 16 | Balandžio18 |

Namų darbo grafinis vaizdas.

Medžiagų parinkimas namų darbui.

Namų darbui atlikti pasirinkome medienos klijuotę -  beržo medienos fanerą. Fanera – lakštinė klijuotos medienos medžiaga (medienos lukšto sluoksniuotis), kurio visi ar beveik visi sluoksniai yra lygiagretūs medienos lukšto sluoksniai. Fanera gaminama suklijuojant lukšto sluoksnius taip, kad gretimų sluoksnių pluoštas būtų statmenas (taip fanera būna tvirtesnė). Fanerą paprastai sudaro nelyginis sluoksnių skaičius, kadangi taip jos sandara būna simetriškai ir ji drėkdama kur kas mažiau persimeta, o abiejų paviršinių sluoksnių mediena turi tą pačią plaušų kryptį.Sluoksniai suklijuojami stipriais klijais (dažnai formaldehidinėmis dervomis), smarkiai suslėgus ir aukštoje temperatūroje. Fanerą vietoj paprastos medienos naudoja todėl, kad ji atsparesnė skilimui, deformacijoms ir tiesiog tvirtesnė. Tad ji naudojama daug kur, kur galėtų būti naudojama paprasta mediena.

Taip pat buvo naudota beržo mediena švytuoklės detalių tekinimui. Beržo mediena minkšta, vidutiniškai sunki, tvirta ir klampi, elastinga, džiūdama labai išsikreipia, sunkiai skaldoma ir puikiai apdirbama medienos tekinimo staklėmis.

Svarsmenio gamybai buvo pasirinkta pušies mediena.

Tai labiausiai paplitęs mūsų krašte spygliuotis. Ji dažniausiai auga smėlingose vietose. Įvairiems dirbiniams tinkamiausia 120-180 metų pušis. Smulkesniems darbams galima naudoti ir jaunesnį medį. Pušies medienos spalva nevienoda: viršutinis sluoksnis yra geltonai baltas, o giliau esantys sluoksniai - rusvai rausvi arba net rusvai raudoni. Smėlingose vietovėse išaugusių pušų metinės rievės siauros, mediena tanki, o augančių prie juodžemio - metinės rievės platesnės, mediena šviesesnė ir akytesnė. Išilginio pjūvio rievės sudaro tiesias, beveik lygiagrečias linijas. Dėl taisyklingo metinių rievių išsidėstymo pušis yra skali ir lengvai apdirbama. Be to, ji labai vertinama, nes mažai šakota. Pušis lengvai suklijuojama. Tačiau ji turi ir trūkumų. Pirmiausia pušinę lentą sunku gražiai nuobliuoti, jos paviršius visuomet lieka šiurkštokas. Smailūs bei statūs kampai lengvai nusidaužo ir nutrupa, todėl juos tenka apvalinti. Pušies dirbiniai dažniausiai dažomi aliejiniais dažais.

Ąšių gamybai panaudojome plienines vinis. Plienas mūsų darbui labai tiko nes, mums buvo reikalinga medžiaga turinti tam tikrų savybių. Plieno mechaninės savybės ir cheminė sudėtis yra pagrindiniai rodikliai, pagal kuriuos sprendžiama apie plieno kokybę ir apie tai, ar jis atitinka paskirtį. Svarbiausios mechaninės savybės: stiprumas, tamprumas, plastiškumas, trapumas, patvarumas.

Darbo priemonės:

- Siaurapjūklinės staklės

Siaurapjūklinės staklės- skirtos medžiagoms pjaustyti tiese ir kreive. Išpjaunamos medienos, medienos plokščių, metalų ir jų lydinių, plastiko detalės.

Iš pradžių pagal pjaustomą medžiagos ruošinį parinkite geležtę ir įstatykite ją į stakles. Platesnės geležtės įtempiamos didesne jėga negu siauresnės. Nereikia geležtės nei pertemti, nei atpalaiduoti. Spaudžiama ruošiniu ji neturėtų nukrypti nuo vertikalės daugiau kaip 3 mm. Tada apdirbamas ruošinys prispaudžiamas kojele prie stalo, kad negalėtų judėti statmenai. Tačiau spaudimo jėga neturėtų trukdyti detalės stumdyti horizontaliai.

- Elektrinis siaurapjūklis

Elektrinis siaurapjūklis- naudojamas medienai ir jos medžiagoms , metalams bei jų lydiniams, plastikams pjauti tiese ir kreive.

Prieš pradedant pjauti, reikia pagal apdirbamą medžiagą pasirinkti geležtę ir nustatyti pjovimo greiti. Metalai ir plastikai (organinis stiklas ir pan.) apdirbami mažu greičiu (apie 500 min-1), vidutiniu greičiu pjaunami plastikai, klijuotinė fanera, plaušu plokštės, o maksimaliu greičiu (3000 min-1) – natūralioji mediena, medienos drožlių plokštė.

Pagal apdirbamą medžiagą nustatoma ir įrankio geležtės svyruojamojo judesio eiga. Plastikai, metalai ir jų lydiniai pjaunami be svyruojamojo judesio eiga. Vidutiniais judesiais apdirbamos medienos plokštės, o didžiausiais judesiais – natūralioji mediena.

- Stalinės gręžimo staklės

Stalinės gręžimo staklės- jos skirtos įduboms ir skylėms gręžti, skylėms gilinti ir plėsti, kūginėms įduboms daryti įvairiose konstrukcinėse medžiagose.

Pagal apdirbamą medžiagą ir skylės matmenis bei pobūdį pasirinkite tinkama darbo įrankį, nustatykite suklio sukimosi greitį.  Laikomasi taisyklės: kuo didesnis grąžto skersmuo ir kuo kietesnė apdirbama medžiaga, tuo suklio greitis turi būti mažesnis. Ir atvirkščiai – esant per dideliam greičiui, grąžtas gali perkaisti arba nesicentruoti i apdirbama medžiagą ir išmušti ruošinį iš spaustuvų.

- Stalinės kombinuotos šlifavimo staklės

Stalinės kombinuotosios šveitimo staklės- skirtos nedideliems medienos ruošiniams šlifuoti. Šlifavimo juosta skirta išilginiams ruošinio paviršiams, o šlifavimo diskas galiniams ir kampiniams, išlenktiesiems paviršiams apdirbti.

Iš pradžių įjungiamos staklės ir, joms pasiekus darbinį greitį, ruošinys atremiamas įstaklių atramą. Tada apdirbama ruošinio plokštuma glaudžiama prie abrazyvinio paviršiaus. Detalę reikia spausti lengvai ir nelaikyti ilgai prispaustos prie abrazyvo. Nes paviršius įkais ir pradės degti, pajuoduos. Geriausia šlifuoti medienos kryptimi. Taip apdirbamas paviršius būna švariausias.

- Medienos tekinimo staklės

Technologinė tekinimo operacija skirta cilindriniams, sferiniams,ir plokštiesiems galiniams paviršiams formuoti sukamu judesiu. Išorinių paviršių tekinimas vadinamas aptekinimu, vidinių – ištekinimu, galinių – nutekinimu.

Tekinimas gali būti šoninis (tarp dviejų centrų) ir galinis (su vienu centru). Šoninio tekinimo būdu gaminamos žvakidės , kojelės, rankenos ir kt. Mūsų darbo atvėju buvo naudojamas šoninis tekinimas (tarp dviejų centrų)

Technologiniai procesai ir jų rezultatai.

Gaminant laikrodžio detales  buvo taikomi įvairūs detalių jungimo į konstrukciją būdai. Dažniausiai buvo naudojamas kaiščiai ir įkirčiai, suleidimas šonais.  Sujungiant detales įkirčiais detalių galuose daromos vienodos pusės detalės storio išpjovos. Matuojama su liniuote ir kampainiu. Iš pradžių daromas išilginis detalės pjūvis, o paskui – skersinis. Pjaunama pjūklu su nagarėle pagal pažymėtas linijas nupjaunamos atliekos pusėje. Prireikus nupjautas plokštumas galima išlyginti drožikliais. Jungtis tvirtinama suklijuojant , sukalant vinimis, kaiščiais.

Suleidžiant detales šonais detalės suleidžiamos paprasčiausiai suklijuojant šonines plokštumas. Čia svarbu, kad klijuojamos plokštumos būtų lygios ir nepersikreipusios. Jos išlyginamos rankiniu ar elektriniu obliumi obliavimo staklėmis. Nuo klijuojamų plokštumų lygumo priklauso jungties tvirtumas. Jungiamos plokštumos tolugiai ištepamos klijais ir , sudėjus jas tarpusavyje, tvirtinamos spaustuvuose. Suspaustos detalės laikomos, kol išdžiūsta klijai.

Jungimas panaudojus kaiščius. Kaiščio skersmuo parenkamas toks, kad atitiktų ½ jungiamos detalės storį. Norint sujungti tiksliai, pažymimi kaiščių skylių centrai ir išgręžiamos atitinkamo gylio skylės. Išgręžtų skylių gylių suma turėtų būti truputį didesnė už kaiščio ilgį. Gręžiama spiraliniu medienos grąžtu, kurio skersmuo atitinka kaiščio skersmens dydį. Jungtis sutvirtinama patepant skyles klijais.

.

Išvados

Gaminys pavyko puikiai. Tik labai sunku sureguliuot svorius,  nes labai sunku pagamint identiškus krumpliaračius . Darbo metu išaiškėjo, kad daug darbo operacijų galima atlikti tik su kokybiškais įrankiais, labai svarbu turėti gerus, tikslius brėžinius. Taip pat reikia pagilinti matematikos , fizikos ir užsienio kalbos  žinias gaminant šį gaminį . Gamindamas kitą gaminį naudočiau šablonus , kurie padėtų tiksliau išpjauti detales.

Gaminio vertė – 450 litų. (medžiagos, įrankiai-  80lt )